## Slide 1
PARÁMETROS INICIALES EN EL MANEJO DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN MECÁNICA
Dr. Jaziel Israel Mendoza Villalba
Dirección de Prestaciones Médicas
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Atención Integral en Segundo Nivel

## Slide 2
INTRODUCCIÓN
PARÁMETROS INICIALES EN EL MANEJO DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN MECÁNICA
Estrategia terapéutica de soporte respiratorio
Consiste en presión positiva de la vía aérea
Es un apoyo dentro del manejo integral de los pacientes en estado crítico o grave

## Slide 3: MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
Guía para el uso del Equipo de Protección Personal durante la epidemia de COVID-19 en el IMSS
Disponible en: educacionensalud.imss.gob.mx
PARÁMETROS INICIALES EN EL MANEJO DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN MECÁNICA

## Slide 4: VENTILACIÓN MECANICA
Indicaciones de ventilación mecánica:
PARÁMETROS INICIALES EN EL MANEJO DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN MECÁNICA
Respiratorias
Hipoxemia
Hipercapnia
Otras
Neurológicas
Cirugías
Entre otras
Protección vía aérea
PaO2 <60 mm Hg
SaO2 <88%
PaCO2 >50 mm Hg + pH < 7.32
Avery Tung, MD. Indications for mechanical ventilation. International Anesthesiology, 1997;35(1):1-18.

## Slide 5: TIPOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA
PARÁMETROS INICIALES EN EL MANEJO DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN MECÁNICA
Tipos de ventilación mecánica
Controlada
Asistida
Espontánea
M. Subirana, P. Bazan. Modalities of mechanical ventilation. Enf. Intensiva 2000;11(1):23-32

## Slide 6: MODOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA
PARÁMETROS INICIALES EN EL MANEJO DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN MECÁNICA
ASISTO CONTROL VOLUMEN
AC/V
ASISTO CONTROL PRESIÓN
AC/P
MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA
SIMV
SOPORTE DE PRESIÓN
PSV
M. Subirana, P. Bazan. Modalities of mechanical ventilation. Enf. Intensiva 2000;11(1):23-32

## Slide 7: ASISTO-CONTROL VOLUMEN
Características
Ciclado por volumen.
Limitado por flujo.
Ventajas
Útil para controlar el atrapamiento de aire y controlar la PaCO2.
Desventajas
Las presiones respiratorias (pico, meseta y driving pressure) requieren estrecha vigilancia.
Permite la entrega de un volumen corriente y volumen minuto más precisos.
El tiempo inspiratorio depende del flujo y el Vt seleccionado.
PARÁMETROS INICIALES EN EL MANEJO DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN MECÁNICA
Mora Carpio AL, Mora JI. Ventilation Assist Control. [Updated 2019 Jun 2]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441856/

## Slide 8: ASISTO-CONTROL PRESIÓN
Características
Ciclado por presión
Ventajas
Permite la entrega de un presión inspiratoria fija y disminuir barotrauma.
Desventajas
La entrega de volumen y de flujo inspiratorio son variables.
El tiempo inspiratorio es asignado por el operador.
Limitado por tiempo.
PARÁMETROS INICIALES EN EL MANEJO DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN MECÁNICA
Mora Carpio AL, Mora JI. Ventilation Assist Control. [Updated 2019 Jun 2]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441856/

## Slide 9: PRINCIPALES CARACTERISTICAS
 | ASISTO CONTROL VOLUMEN | ASISTO CONTROL PRESIÓN
Principales ajustes | Volumen corriente Frec. respiratoria Trigger | Presión inspiratoria Frec. Respiratoria Tiempo inspiratorio
Nelson Fonseca. Ventilación controlada por volumen y presión. Researchgate, 2017; january.
PARÁMETROS INICIALES EN EL MANEJO DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN MECÁNICA

## Slide 10: CURVAS EN VENTILACIÓN MECÁNICA
Nelson Fonseca. Ventilación controlada por volumen y presión. Researchgate, 2017; january.
PARÁMETROS INICIALES EN EL MANEJO DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN MECÁNICA

## Slide 11: CURVAS EN VENTILACIÓN MECÁNICA
Nelson Fonseca. Ventilación controlada por volumen y presión. Researchgate, 2017; january.
PARÁMETROS INICIALES EN EL MANEJO DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN MECÁNICA

## Slide 12: PARÁMETROS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN
Paso 1.- medir al paciente y calcular peso predicho
Paso 2.- elegir modo de ventilación
Paso 3.- ajustar parámetros (Vt, PEEP, disparo, FiO2, I:E)
¿Cómo programar el VM inicialmente?
PARÁMETROS INICIALES EN EL MANEJO DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN MECÁNICA

## Slide 13
Volumen corriente (Vt)
  6 a 8 ml/kg peso ideal
Peso ideal:
Talla (m)2 x 21.5 (mujeres)
- Talla (m)2 x 3 (hombres)
PARÁMETROS INICIALES EN EL MANEJO DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN MECÁNICA
PARÁMETROS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN

## Slide 14
PEEP
  5 a 8 cm H2O
PARÁMETROS INICIALES EN EL MANEJO DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN MECÁNICA
PARÁMETROS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN

## Slide 15
Disparo (Trigger)
  1 a 2 L/min (flujo)**
  0.5 a -2 mc H2O (presión)
PARÁMETROS INICIALES EN EL MANEJO DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN MECÁNICA
PARÁMETROS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN

## Slide 16
FiO2
  90 a 94%
Siemieniuk R, et al. Oxygen therapy for acutely ill medical patients: a clinical practice guideline. BMJ 2018;363:k4169
Idealmente < 60%
PARÁMETROS INICIALES EN EL MANEJO DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN MECÁNICA
PARÁMETROS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN

## Slide 17
Relación I:E
  1:2 o 1:3 normal
Siemieniuk R, et al. Oxygen therapy for acutely ill medical patients: a clinical practice guideline. BMJ 2018;363:k4169
Esta condicionada por:
Frecuencia respiratoria
Flujo inspiratorio
Pausa inspiratoria
PARÁMETROS INICIALES EN EL MANEJO DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN MECÁNICA
PARÁMETROS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN

## Slide 18
Flujo
  25 a 60 L/min
** ajustar para una relación I:E de 1:2/1:3
Nelson Fonseca. Ventilación controlada por volumen y presión. Researchgate, 2017; january.
PARÁMETROS INICIALES EN EL MANEJO DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN MECÁNICA
PARÁMETROS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN

## Slide 19
Frecuencia respiratoria
  12 a 20 por minuto
Nelson Fonseca. Ventilación controlada por volumen y presión. Researchgate, 2017; january.
PaCO2
PARÁMETROS INICIALES EN EL MANEJO DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN MECÁNICA
PARÁMETROS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN

## Slide 20
Pausa inspiratoria
Nelson Fonseca. Ventilación controlada por volumen y presión. Researchgate, 2017; january.
PARÁMETROS INICIALES EN EL MANEJO DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN MECÁNICA
MONITOREO DE PRESIONES

## Slide 21: PROGRAMACIÓN DE VM EN COVID
Ventilación pulmonar protectora
  Vt: 4 a 6 ml/kg peso predicho
  PEEP ajustado de acuerdo con ARDSNet. Inicial 8 a 10 cmH2O
  FiO2 necesaria para mantener SaO2 de 88% a 94%.
  Relación I:E de 1:2 o 1:1.5
  Presión meseta < 30 cmH2O
  Driving Pressure ≤ 13 cmH2O.
PARÁMETROS INICIALES EN EL MANEJO DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN MECÁNICA

## Slide 22: MODOS BÁSICOS DE MONITOREO
Presión meseta
PaCO2 permisible
FiO2
Radiografía de tórax
PaO2/FiO2
PARÁMETROS INICIALES EN EL MANEJO DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN MECÁNICA

## Slide 23
PARÁMETROS INICIALES EN EL MANEJO DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN MECÁNICA
Correo electrónico:
jazieldr@gmail.com
CONTACTO